23.01.2018. «Приятель- 31»,передающая приставка к самодельному радиоприёмнику для работы в лесах- полях.

Естественно имеется подстройка входа, измерительный прибор, светодиоды индикации и т.д. Но, моя цель- дать общие сведения о приёмнике.

Приёмник  «несколько»  сложнее приёмника прямого преобразования. Но, после некоторых срывов работы в эфире из лесов- полей с аппаратом прямого преобразования,  из-за полной невозможности принимать, т.к. помехи от радиовещательных станций, проходящие этак 599 + 50  db,  полностью забивали приём, жизнь убедительно заставляет предпочесть супергетеродин!

Что касается выборы схемы… Тут сыграло роль наличие у меня отечественных, т.е. шикарных, профессиональных, кварцев: 7.5  мГц и 8 мГц.

Собрать передающую приставку, к уже имеющемуся приёмнику, у которого выход плавного гетеродина предусмотрен, требует усилий, естественно, но всё планово.

Меня заинтересовала мысль- использовать усилительные свойства известные  всем, начиная со школьника,  эммитерного повторителя:

Данный вариант составного эммитерного повторителя я использую постоянно. Если нет необходимости использовать КТ606( КТ904, КТ610 и т.п), то вполне можно обойтись маломощным транзистором: КТ342, КТ306, КТ3102, КТ315( я их не люблю и всё тут! Но, они работают прекрасно и чихали они на мою нелюбовь!), и прочими аналогами.

Например, я применил в эммитерном повторителе КТ603, прекрасно работает. В большинстве случаев можно обойтись и только маломощными транзисторами.
  Эммитерный повторитель напряжение не усиливает, даже несколько снижает, но сигнал становится значительно мощнее, это я и пытаюсь использовать.

Данный вариант отлично работает!

При отключении любого гетеродина, сигнал на выходе отсутствует полностью! Что и требуется.

Синусоида на выходе без замечаний, именно синусоида. Проверку лампочкой, по её свечению, я не признаю!

Передатчик у меня в правом отсеке, собран давно, в работе проверен, 4 кварцованных частоты:  10107, 10108, 10112, 10113.  В левом отсеке кварцевый гетеродин 8 мГц, естественно с подстроечным конденсатором, цепь манипуляции на НЧ мощном p-n-p транзисторе, какой попадётся.

Попался КТ837А, я его и поставил!

.

Мощность… что-то 400 мВатт, я принципиально не планировал и не пытался выкачать мощность побольше. Меня во- первых, во- вторых, а так же во всех последующих интересует качество сигнала.
  Усилить – это не столь сложно, был бы качественный сигнал!

Насчёт 3-х  ватт, я явно  приукрашиваю, но пара ватт есть.

Передатчик, никаких особенностей.

В эфире я этот вариант проверил 23.01.2018, -17 градусов и ветер. Замёрз я основательно, а возмущённый фотоаппарат просто отказался работать! Самоделка перенесла всё без проблем! Да я в самоделке и не сомневался.

Традиционно присваиваю конструкции «имя»-  «Приятель- 31». Внешним видом даже не собираюсь заниматься!

Мои самоделки собираются для реальной работы в эфире, причём в лесах- полях, и реально эксплуатируются!  Достаточно посмотреть на манипулятор, который побродил со мной в лесах- полях. Между прочим, собран он из самых настоящих армейских  ключей, принципиально предназначенных для эксплуатации в полевых условиях. Слева можно посмотреть  первоначальный вид, который был у этого манипулятора… 
 Никакие «красивенькие- маленькие!», при такой моей эксплуатации более  одного выхода в поля- леса не выдержат! Точнее два выхода: первый и он же последний…

До встречи  в эфире!

Сайт:   www.ua1ceg.ru

«Зеркало»:  http://ua1ceg.6te.net   (1:1 копия, Mozilla Firefox здесь претензий не предъявляет)