Испытание простейшего одно- транзисторного передатчика.

(Пожалуй, с элементами шутки)

В каком-то  издании  я видел схему одно- транзисторного передатчика, смонтированного прямо на основании обычного («вертикального») ключа. Учитывая предельную простоту подобной конструкции, для сборки требуется очень мало времени.

Схему привожу: налаживания не потребовалось никакого, имеющие у меня кварцы на 3.579 мГц имеют очень высокую активность и генерация возникает без проблем.

Единственное новшество, скажем «Ноу хау»- использование пластиковых баночек  из под селёдки. Американцы любят применять в подобных «конструкциях» (вряд ли термин конструкция, в данном случае, можно применять без кавычек!)  баночки из-под леденцов.

Однако в нашей стране селёдка куда популярнее леденцов, которых я попросту не нашёл.

Устройство получается очень простое, лёгкое, монтируется в доступном  для любого радиолюбителя корпусе: селёдку съели, баночку вымыли- вот он корпус для передатчика!

Мало того, корпус «Water resistant», до некоторых пределов, разумеется.

Такой передатчик может собрать любой обладатель фирменного трансивера за  60-150 минут, не напрягаясь (основное время уходит на поедание селёдки и мытьё баночки),  и участвовать в «Очном тесте-встрече друзей» на слёте . Пока, никто на подобном устройстве не выступал на слёте, а между прочим, правилами предусмотрено, разрешено. Пользуйтесь себе своим фирменным трансивером на приём, а на передачу «селёдочный» вариант передатчика. На мой взгляд, есть что-то в этом.

Во второй баночке телеграфный ключ, я их собрал несколько штук,  в данный момент это ключ просто передаёт тире. Словом, вторая баночка не в счёт, это просто манипулятор для передатчика, для очного теста достаточно скушать одну баночку селёдки. Разумеется, этот передатчик без проблем можно встроить в обычный телеграфный ключ, при желании.

Я внёс в схему светодиод, расходы энергии невелики, а устройство это «оживляет». В лесу приятно увидеть мерцающий светодиод, он сигнализирует: « Всё в норме! Не волнуйся, я работаю!». Мы не в далёком походе и экономить нам каждый миллиампер не требуется.

Вот так это устройство размещается в баночке из селёдки. Шилом прокалываются отверстия и провода выводятся наружу. Куда какой провод подключён видно сквозь прозрачную баночку: 2 провода питания, провод манипуляции и 2 провода для подключения антенны.

5.10.2007 я стал выдвигаться в леса-поля для проверки работы «селёдочного» одно-

транзисторного передатчика. Прогноз предсказывал дождь, но пока дождя не было.

Радио- сумка с передатчиком, ППП «Приятель-2», диполем (2*20.5м), обрывком «полёвки»  метра 3 для антенны приёмника и 2 аккумулятора.

Радио-поганка бледная и очень ядовитая. Здоровенная!!

Приспособление для заброски антенны на дерево.

Диполь из полёвки подвешен. Не высоко, деревьев касается, но сойдёт.

Аппаратура проверена, светодиод сквозь полупрозрачную крышку «селёдочного корпуса» просвечивает, лампочка (очень экономичная) подключенная к антенному выходу светится. Подключаю антенну. Самое интересное началось!

На расстоянии 75-100метров от антенны «Приятель-2» принимает сигнал без подключения антенны.

Далее я принимал сигнал передатчика вот так- на ходу, обрывок полёвки, подключённый к антенному гнезду, просто тащился за мной по земле.

Отшагал более километра, что бы до передатчика по прямой было не менее километра:  599, уверенно!

Далее шагаю быстро, с целью достичь расстояния, когда уровень сигнала начнёт снижаться. В лесу натыкаюсь на охотничью избушку. Внутри порядок, лежит «Журнал 1-й егерской избушки».

Разумеется, ничего трогать я не стал, пошёл дальше.

Сфотографировал  себя, держа аппарат на вытянутых руках. А то народ требует иногда: «Автора!».

Наконец  сигнал стал уменьшаться, при антенне волочащейся по земле, я имею в виду, забросишь на дерево- 599!

Начался обещанный прогнозом дождь, да собственно цель достигнута 100%. Зачем мне собственно нужно выяснять, что ППП «Приятель-2» будет принимать сигнал этого примитивного передатчика, к примеру, на расстоянии 7км 559, или 589, или 339?

Главное- даже примитивный передатчик из 9 деталей вполне может быть использован на  слёте, при участии в «Очном тесте-встрече друзей»

73! С уважением, UA1CEG, Александров Юрий, деревня Гарболово, Всеволожского района, Ленинградской области. LO-23,KP50FI.
  Сайт: UA1CEG.narod.ru