Трансивер прямого преобразования «Приятель-6»

16.04.2009.  Этот вариант трансивера,  собран с использованием полностью оправдавших себя схемных решений. Если кого заинтересуют подробности, то можно посмотреть архивы файлов на сайте RU QRP клуба. Поэтому мои комментарии будут краткими.

УНЧ. Важнейший узел приёмника(трансивера прямого преобразования. Самым лучшим вариантом является следующая схема. Аналогичный вариант можно собрать на германиевых транзисторах: МП27, МП28, МП39Б, МП40 и т.д. Данные транзисторы предназначены именно для усиления НЧ, обладают низкой граничной частотой усиления , например МП101 –около 500кгц. Т.е. никакие просачивания излучения гетеродина на вход УНЧ не опасны и не вызовут снижения усиления. При применении, например, КТ3102, КТ312 и т.п, попадание сигнала  гетеродина на вxод УНЧ вызовет резкое снижение усиления УНЧ усилителя. Знаменитая LM386 проигрывает этому усилителю по шумам и экономичности, попадание ВЧ на вход микросхемы резко снижает усиление, вплоть до запирания микросхемы.

2) Смеситель.  Лучшим вариантом является балансный смеситель на микросхеме. Дополнительное усиление смесителя позволит уменьшить связь контура с антенной и микросхемой, что существенно увеличит добротность контура. Объяснять, что это очень положительно скажется на ТТХ приёмника не требуется.  В работе проверена микросхема 235ПС1, но можно применить 174ПС1или импортные: NE602, NE612  и т.п.. Разницы в работе не выявлено.

3)Передатчик.

Вариант  схемы приведен ниже.  Передатчик, собственно, менее критичный узел и здесь можно  достаточно широко изменять комплектацию. Например, без затруднений можно получить 5 ватт. Но, если радиостанцию придётся носить на себе, то наиболее подходит мощность 3 ватта. Незначительно уступая качеству связи 5-ваттного передатчика, 3 ватта более экономично расходуют ёмкость источника питания.

Схема, в данном аппарате имеет некоторые изменения, обусловленные наличием 2-х кварцев.  На схеме также не указано изменении частоты «передачи- приём» на нужный тон биений 0.5-1 кгц, в зависимости от личных привычек.  Это не указано, что бы не загромождать схему. Сообщение рассчитано не начинающего радиолюбителя.

4) Собранный ТПП «Приятель-6»:

УНЧ слева, в отдельном отсеке. Рядом с клеммами ключа мультивибратор самоконтроля.

Ниже фильтра смеситель 235ПС1, нагруженный на согласующий трансформатор от бывшего устаревшего транзисторного радиоприёмника. Справа передатчик.

Поставлен заводского изготовления НЧ фильтр с полосой  пропускания 1.8 кгц, прямоугольность его примерно соответствует прямоугольности ЭМФ 500кгц.

Обусловлено это его наличием. Ни какого смысла самому изготавливать подобный фильтр нет. Главное достоинство ТПП- предельная простота, при весьма высоких параметрах. Как только начинаешь усовершенствовать и улучшать, простота изготовления исчезает, количество труда возрастает в геометрической прогрессии, а эффект не оправдывает приложенных усилий. Применение сверх- эффективных смесителей, на дефицитной и очень дорогой микросхеме смысла не имеет. Если действительно нужны высокие параметры, то нужно собирать супергетеродин с кварцевым фильтром и о простоте сборки аппарата забыть.

Трудно себе представить радиолюбителя, которому не под силу собрать подобный аппарат

Но… Ни в коем случае, наотрез, нельзя рекомендовать сборку ТПП начинающему радиолюбителю!  Можно отбить навсегда интерес к нашему хобби, т.к. в абсолютном большинстве случаев начинающий радиолюбитель не может правильно собрать и настроить подобный аппарат. Только при постоянном контроле и помощи опытного радиолюбителя!

Данный аппарат предназначен для спокойной QRP/p работы на природе. Для отдыха, для встречи с одноклубниками, для неспешного обмена информацией.

Проверка «Приятеля-6»  в работе.

Трансивер собран. Сколько бы вы не собрали аппаратов, практическая проверка в работе интересна и волнительна! Аппарат для полей-лесов, значит, если он откажет, то наладить ты его сможешь только дома. А в лесах-полях попадаются ямы, овраги ноги запутываются в траве, пень попадается под ногу - падать приходится. Падать обычно получается на сумку с радиостанцией, или сумка с радиостанцией приземляется по баллистической траектории, а ты носом по мокрой глине скользишь по склону. Романтика! Восторг супруги, при виде тебя всего в глине, грязи и мокрого  до нитки – доброжелателен и искренен!

Как назло, включаю стационарную радиостанцию (Р-326М+ передающая приставка)- на 7 мгц в CW участке вообще никого, совсем, напрочь!   Но, будем надеяться.

Не поцарапанный аппарат. Фотографирую! Скоро он будет поцарапан, помят, бумажки  размокнут и порвутся..

Несложная операция- развёртывание радиостанции. Подключаю согласующее устройство, что существенно улучшает работу радио. Здесь каждый милливатт не лишний, каждый милливатт нужно в антенну подать.  Аккумулятор, СУ, телефоны и ключ, весь комплект.

Антенна  установлена заранее.

Станции появились, с очень слабым уровнем, но они есть на частоте.  Передаю: CQ CQ de QRP QRP UA1CEG/p UACEG/p.  Отвечает… 9CEX/QRP.   449/449. После уточнения: Сергей RA9CEX/QRP #033 в RU QRP клубе.

Аппарат работает, причём прилично. Вздыхаю полной грудью, оказывается, затаил дыхание. Сергей, большое спасибо! Первая связь на этом аппарате, да ещё такая отличная- с одноклубником, 2* QRP, и на довольно приличное расстояние. А антенна довольно низко над землёй, хотя на высотке и видимость в некоторых направлениях километров 10.

Далее работал в эфире без напряжённого ожидания, как покажет себя аппарат?

RA3VKD; Сергей, Меленки 679/569.

RV3AJD; Александр; 559/449 QRN. Хотел спросить: « В Москве гроза?», но слабовато я был слышен в Москве.

F5JNE;  589/559. С Frank (Ом) мы давние знакомые, уже пару раз обменивались QSL.

Для спокойного общения на природе вполне можно собрать  простой трансивер прямого преобразования и прекрасно работать в эфире с берега реки, озера, из леса, с поляны, поля, горы, сопки в степи и т.д. и т.д.

Испытание «Приятеля-6» в работе.

(Абсолютно реальный обмен информацией с одноклубниками RU QRP клуба)

16.04.2009.Коллеги добрый вечер!

Как Слава, RW3XS сказал: "Наверно магнитная буря...". Перед выходом в леса-поля на диапазоне 7 мгц вообще никого не было, совсем.

Однако всё прошло весьма неплохо:

1) RA9CEX/QRP;449/449. Принял уверенно ...CEX/QRP. Сигнал пропадал совсем, QSB до нуля. Мне знакомы оба позывных и UA9CEX и RA9CEX. В лесах-полях компьютера под рукой "немного нет". Я поставил вопросительный знак.

Оказалось RA9CEX/QRP. Сергей, громадное спасибо! Первая связь на этом аппарате, да ещё с одноклубником, это здорово!

Тем более, что 033, членский номер я принял 100%, в тетради записано 2)RA3VKD; 579/569. Ну, эта связь без затруднений: Сергей, Меленки.

3)RV3AJG; 449-569/559 QRN. Александр.  Гроза что-ли в Москве? У нас ещё снег кругом, хотя и земля местами проглядывает.

4)F5JNE; 589/569. Эта связь просто спокойно, не торопясь... Frank старый знакомый, QSL уже обменивались.

Впрочем, за QRP/p QSO я 100% QSL отправляю. Даже если QSL в ответ могут и не прислать, обычно присылают.

--------------------------

О аппарате. Постараюсь позже подготовить сообщение подробнее. Трансивер прямого преобразования по проверенной схеме, с некоторыми доработками.

Встроил фирменный НЧ фильтр 1.8 кгц, от какой-то аппаратуры уплотнения. 2 кварца, можно выбирать 4 частоты: 7.018(7030) и ниже на 600гц. Более, пожалуй, ничего нового.

----------------------------------------------------------------

19.04.2009.Коллеги добрый вечер!

Повторный выход прогуляться и попутно немного поработать QRP/p на ТПП.

Диапазон забит станциями, работающими в тесте. На стационаре посмотрел- станций немного, вышел в леса-поля- станций очень много.

Но, не зря вышел- есть QSO с одноклубником:

1) RX3PR/QRP;

Удвоенная  полоса пропускания у ТПП, в данных условиях, очень ощущалась. Я принимал Евгения с трудом. В смысле из-за помех, а так 599 было- бы на более совершенном аппарате. Но, всё прошло нормально, это конечно заслуга Евгения.

"Громыхаю" 3-мя ваттами, а   ватт  100, из дома Евгений принимал слабо, даже

обидно. Вероятно, просто антенна в лесах-полях подвешена низко и всё излучает в зенит, как раз для ближних связей.

2) RX3DLN; Эта связь прошла без напряжений, для меня. Виталий переспросил QTH.

3) DF7GG; Без проблем, хотя принимали друг друга совсем не оглушительно.

С Willi QRP/p проводим связь впервые, QRO встречались.

Друзья, извините, что не услышал, ничего не попишешь. Приёмник прямого преобразования имеет существенный минус - удвоенная полоса пропускания. Но, это бы ладно, а вот что эти полосы слышны одинаково и в одном спектре- это плохо. Т.е. мешающая станция работает выше (ниже) на 1 кгц, чем вызывающий меня Олег(RV3GM) или Виталий (UU7JF). На обычном супергетеродине эта мешающая станция (а она выше-ниже 1 кгц) и слышна не будет... а в приёмнике прямого преобразования она будет слышна и просто забивает более слабую станцию. А при кварцевом фильтре, даже с полосой равной удвоенной полосе ППП, эти станции имели бы абсолютно разный тон биений - мешающая станция 2 кгц, а RV3GM(UU7JF) 1 кгц.

Плата за простоту приёмника прямого преобразования. Эти аппараты для обычной спокойной повседневной работы.  (Почему-то вещалок не было слышно...

Это тоже "принадлежнось" ТПП. Дома включил - вот они родимые вещалки. В лесах полях или не было, или "ещё не было их").  Но, предъявлять претензии к столь простому аппарату и нельзя.

Спасибо!

20.04.2009. О QRP/p.

Мои CQ на 7030 прозвучали безответно. На 7.018 провёл 6 QSO, причём Евгений RX3PR любезно подошёл и на 7018. Некоторые принимают меня лучше, чем я их. Прохождение, что- ли, такое. Или несовершенство аппарата...

1) RZ3AD; 599/579; Владимира я принимал громко, 599.

2) EW2EG; 599/579; Александр, Слуцк.  Тоже всё правильно, он громче.

3) RW3GG; 559- 589/ 559; Липецк, Виктор. ( Уже слабовато принимал Виктора, только в конце сигнал возрос).

4) RX3PR/QRP; Евгения я слышу явно слабее, чем он меня...

5) SM4SUQ; 599/589;  op: Gote, Falun;  (Нормально, у него мощность 100 wt, я его громче принимаю)

6) RK3ZE; 569/569;  Я должен Петра принимать куда громче, только в конце сигнал возрос до 599.

--------------------------------------------------------------------

21.04.2009.Коллеги добрый вечер!

>С 17 до 19 МСК прослушивал все 4 частоты - ноль!  RV3GM.

Осмелюсь доложить Олег Викторович, я слышал, как вы меня вызывали. Подробности ниже.

Прошло всё великолепно! Тестов не было, народ на частотах был абсолютно доброжелательный, никто никуда не спешил. Надо было нам со шведом поговорить 8 минут, мы и поговорили. Аналогично почти со всеми.

1) RA3TK; 579-599+/579; Вячеслав, Городец.

2) SM3RXC; 599/539; Bergsjo; Olle.     Вот с Olle мы "говорили" почти 10 минут. У них +3, я сказал, что у нас тоже жуткая жара, +2. Я как мог, рассказал о аппарате DC(DSB), Home made и т.д.

И, когда Olle перешёл на приём слышу: UA1CEG/p de RV3GM. Я немного задержался с ответом шведу, передал: RV3GM pse AS 1. После QSO вызывал, вызывал, но Олег не откликнулся. А жаль!

3)RK9AA; 579/579; Троицк, Фарит.  Я с ним год назад работал, он работал QRP. В клубе нашем не состоит, если я не попустил...

4) OK1AY; 599/559; Josef- старый знакомый, это 11-е QSO.

5) SM4BNZ; 599/599; Rolf;  (Шведы работают на RDA, оба обрадовались получить LO-23.)

6) RA2FAC; 599/589; Сергей. Тоже с ним "поговорили".

Собственно, "говорил" я со всеми.

Вот для такой спокойной работы ТПП вполне подходит.

----------------------------------------------------------------

24.04.2009Коллеги добрый вечер!

Фото 24.04.2009.

Поработал QRP/p. Я повызывал на 7.030, но в ответ тишина. Да и вообще на тот момент на QRP частоте никого.

Далее работал на 7018.

Главные связи:

1) UA3LMR/3    и  2) UA9JFM/3.     Весьма приятно встретить одноклубников. Вначале я Вячеслава принимал 599, затем на частоте появилось несколько станций, как я понял, Слава стал принимать меня с трудом. Я перестроился на 0.7 кгц и уверенно провели QSO с Виктором.

Задача выполнена!  Далее я работал просто спокойно. Солнышко, +9, отлично!

3)HA2SJ; (Не первая связь QRP/p. Моя QSL нужна на RDA) 4)DL7AOJ;(Тоже не первая связь QRP/p)

5) UA3UBB; C Борисом, не спеша, поговорили. Я- в лесу, он - в саду. Мы с ним уже встречались, когда я работал на "Приятеле-4".

6) EU1AW; C  Семёном, так же, встречаемся QRP/p не менее 3-х раз, на Р-143, на "Приятеле-4" и на "Приятеле-6".

7) DL7HTA; Karl. Это вообще старый друг, сработал  с ним на "Приятелях №4,№5,№6, не говоря уже о Р-143. Карл любезно помог проверить работу антенны Delta, при высоте подвеса около 50-70см. Был у меня с кем-то спор, я утверждал, что Delta менее зависит от высоты подвеса, чем диполь.  Я, с помощью DL7HTA проверил на практике. На дельту сигнал слабо, но слышен. На диполь и присутствия не было.

Да я и так знал, что рамочная антенна менее подвержена влиянию  земли, чем диполь.

8) SP5X. Andrej. Называл меня Юрий, "До свидания, спасибо, хороших выходных".

Мои познания  в польском куда скромнее: Do widzenja, dzenkuju ... и всё.

Сегодня меня принимали нормально, но всё-же слабее, чем в предыдущие дни.  Виктор UA9JFM/3 передал, что у моего сигнала   глубокие QSB. A несколько дней назад кто-то на мой вызов: "de QRP UA1CEG/p", "Какое- там QRP?  QRO!!"

Сегодня, слышали меня, как QRP... Может просто станций на частоте больше.

-------------------------------------------

Прочитал сообщения друзей. Я считал, что Слава и Виктор работали QRP... Помехи были здесь. Друзья, спасибо за терпение!

>Хотя Юрий и давал QRZ  US1UU

Нет, это не я. Я сегодня "QRZ?" вообще не использовал. Загружена была частота.

-----------------------------------------------------------------

25.04.2009 Коллеги добрый вечер!

По нашим критериям, солнце и +15, это столь великолепно, что все в восторге!

Я, с превеликим удовольствием, поработал QRP/p при столь комфортных погодных условиях.

Славу услышать не удалось...

Самые интересные связи:

(Да, всё на 7018, что на QRP частоте никого я уже не удивляюсь...)

1)RA3AL/QRP;  599/599. Геннадий #121 работал 1 (одним!) ваттом. Причём позывной этот я помню, т.к. мы с ним провели QSO, когда он работал из машины. Я  QSO помню и позывной, а вот имя навскидку вспомнить не получается. Замечательно работает в эфире Геннадий! Спасибо!

2) HA7UG;  449/569. Представлять Laci #196 не требуется.

Далее были прекрасные связи с коллегами, работающими QRO, прекрасные

операторы:

3) RA1OJ;  4) RD3FT; 5) RA3CQ; 6) UA3XAC (Валерий уже неоднократно подходил на частоту, когда я работал QRP/p, в т.ч. и в январе)

7) UA3PP

-------------------------------------------------------------

27.04.2009.Коллеги добрый вечер!

Как я и предполагал, сегодня в эфире обстановка спокойная, располагающая к неторопливому общению. ТПП сегодня, абсолютно прекрасно принимал станции.

На 7030 никого, но это не сюрприз. Работал я на 7018.

Замечательно: тепло, +15, солнышко, лёгкий ветерок. Прекрасно.

1) DL3AMB; 559/569; op: Fred. Связь проходила при сильных QRM, но оператор отличный, терпение и упорство незаурядное. Пока всё не переговорили, Fred с частоты не уходил.

2) HA7XL; 569/569 (Тоже Laci) FT1000+ PA 1KW, скромно и со вкусом! А у меня примитивный ТПП...

3) RA9AB; 599/559-599; Поговорили с Михаилом не спеша и о погоде, и о аппаратуре, антеннах, 5а/ч аккумуляторе(это у меня) и т.д.  Прекрасное QSO.

4) UA4NBH; 599/589; C Николаем  не встречались аж с 1999 года... Позывной знакомый, ранее общались десятки раз.

5) RZ3TZZ; 599++/599; Ну киловатт, что тут говорить! Тоже Николай, кстати, прекрасный оператор, интересовался ТПП. В CW особо не расскажешь, конечно. Но, поговорили.

6) DF2FG; 559/559; C Peter(ом) встречаемся 2-й раз, оба раза я QRP/p. Р-143  и сегодня ТПП.

QRP/p  29.04.2009.

Коллеги добрый вечер!

Выход поработать QRP/p прошёл замечательно.

2 связи с одноклубниками:

1) RV3GM/QRP; 549/339; Олега принимал тихо, но уверенно. Связь провели прекрасно.

2) RK4FB; 579/549;  Алексея я принимал вначале 549, но без затруднений, позже сигнал вырос до абсолютно комфортного уровня.

3) 9A2AJ; 599/599; Tom занял QRP частоту и я перешёл на 7018.

4) UN7IT; 579/579; C Сергеем уже 2-й раз встречаемся.

5) SP6GVU; 599/599; Andrej; (Вероятно Анджей, но передавал он именно Andrej)

6) UR5MZ; 599/339; Николай; Я с ним неоднократно уже встречался, но QRO. QRP/p впервые.

7) UA9CBM; 579/549; Юрий; Принимал меня не громко, но без проблем. Оператор квалифицированный. Не спеша поговорили.

Сегодня частота 7030 загружена. Я пытался вызывать на 7030 DJ4XD/p, не удалось.

Затем на 7018, после моего CQ слышу позывной DJ4XD/p... Отстучал рапорт, в ответ ничего. Или он не меня вызывал, или станция ушла в глубокие QSB...

Locator: KP50FI (TNX RX3ALL за помощь!)

Юрий EW6BN/qrp я всегда "за", если будет возможность, обязательно попытаемся провести QSO. Могу даже верную Р-143 взять.

С Минском летом регулярно общались QRP/p на 14 мгц. А на 7 мгц не получается...

Сейчас провожу "рекламную акцию" по поводу трансивера прямого преобразования. Как я неоднократно говорил, вообще-то я никаким поклонником прямого преобразования не являюсь, это влияние уважаемого Олега RV3GM.

Может кто-то вдохновится... Таскать фирменный аппарат так как я таскаю самоделки- исключено полностью. Дороговато может обойтись прогулка! Почему я и "рекламирую" ТПП, расходы ничтожные, а спокойные QSO проводятся успешно.

По поводу леса, лес начинается в 300 метрах примерно, это в одном направлении, в других подальше. Так народ же бродит!  Я предпочитаю отойти не менее километра, что бы не было зевак. Сверхъестественны способности старушек появляться из пустоты. Ну, никого нет, никого, пусто! Начинаю забрасывать шнур антенны на дерево... Из пространства появляется вездесущая старушка и внимательно наблюдает... Ладно, антенна. Достаю фотоаппарат- вблизи возникает бдительная старушка...

Всё. Лучше пару километров отшагаю!!

QRP/p 2.05.2009.

Сам не ожидал, микро- радиоэкспедиция прошла прекрасно, хотя диапазон был прилично загружен.

На 7030 станция, похоже QRO, передавала безответные CQ. Ясно, на этом фоне мой QRP/p сигнал был "гласом вопиющего в пустыне"...

На 7018, как ни удивительно, было удачнее.

Главное QSO:

1) UU7JF; 569/449; Связь я начал, если Виталий  это принял: " Вот это да!".

UU7JF/QRO/50w 569; UU7JF/QRP  339. 100% при меньшем уровне помех мы бы провели уверенную связь и 2*QRP.

2) RA3TSM; 599/599-559; Alex, он неоднократно уже встречается мне, когда я работаю QRP/p. Оператор прекрасный!

3) 9A7W; 599/579 QSB; В поле не вспомнил, а работаю QRP/p с Ogi второй раз, первый в прошлом году.

4) UT3GV/QRP; 599+/579 QSB Дмитрий, в ходе QSO, поднял мощность до QRO, до целых 10(десяти) ватт. У них +15 и дождь.

5) UA9SAW; 599/579 QSB; С Сергеем поговорили подробно.

Далее на частоте стало уж очень оживлённо, полоса ТПП всё-же широковата для тестовой обстановки, я стал сворачивать радио.

QRP/p 3.05.2009.

Коллеги добрый вечер!

Не без удивления, сообщаю, что микро-радиоэкспедиция прошла успешно. Прежде всего, конечно, это заслуга одноклубников. Станции, работающие в тесте, создавали мощные QRM, что затрудняло проведение QSO...

2 связи с одноклубниками:

1) EW6BN; 599/599-559; Были QRM от SP, но QSO было проведено успешно.

2) RK4FB; 579/449; Обстановка на частоте аналогичная, загруженная.

Юрий и Алексей большое спасибо!

3) OK2QX; 579/579; Jiri работает на RDA, весьма популярный диплом.

4) RL3AI; 599/599; Виктор.

5) RA3NC; 599/599; Юрий, тоже работает на RDA.

При отсутствии QSB, т.е. кратковременно, рапорта мне приличные. Если QSO продолжительное, то сигнал мой падает до 449-339. Однако короткие QSO проходят прекрасно.

QRP/p 5.05.2009.

Коллеги!

Абсолютно успешно прошёл короткий выход на природу провести QSO/p с Евгением UA4NU/QRP, плюс успешно провели QSO с Валерием RW3AI/QRP.

1) UA4NU/QRP; 569/569; Евгений работал с мощностью 1 (один) ватт. Антенна IN VEE.

2) RW3AI/QRP; 569/559.  Однако в течении QSO мой сигнал возрастал до 579, сигнал Валерия до 589. Когда Валерий включил QRO 20 ватт, 599+.

Мне создавал QRM сильнейший ветер, сплошной шум, деревья скрипят, ветер свистит в проводах. Помехи весьма ощутимые. Но, я программу выполнил- QSO с одноклубниками провели успешно, лимит времени закончился.

QRP/p 7.05.2009.

Добрый день!

Вполне успешно получилось поработать QRP/p в лесах-полях. Станций на диапазоне, как я послушал на стационарном аппарате, было очень мало. В р-не 7017, судя по насыщенности позывных, работала редкая станция.

Однако провёл 5 QSO, QRP станции не встретились, на 7030 было абсолютно свободно.

1) UA3DCU; 599/579; Вячеслав. Прекрасное QSO, поговорили, не спеша и спокойно. Оператор великолепный. В конце QSO мой сигнал возрос до 599+.

2) EW7TA; 599/579; Анатолий. У них +17, солнце... У нас скучная погода, да ещё вялый кратковременный дождь.

3) SP6LV; 599/559; Andy. Тоже прекрасное QSO.

4) YL2QS; 599/599; C Александром 3-й раз встречаюсь QRP/p, QSL уже обменялись.

5) HA5BWW; 579/559; op: Ed, Budapest.

Сегодня, при столь мало загруженности диапазона, и ТПП позволял работать не хуже, чем неизмеримо более совершенные аппараты..

QRP/p 10.05.2009.

Коллеги добрый вечер!

На QRP частоте никого вообще. Все связи проведены с QRO станциями.

На удивление, прекрасно поработал QRP/p на трансивере прямого преобразования. На диапазоне, посмотрел перед выходом, пусто... Народ устал работать в тесте.

Однако провёл 10 QSO, причём несколько QSO очень развёрнутые.

Рапорта мне были, в основном, 559, 2 раза было и 599.

1) Самая интересная, уверенная и продолжительная связь: RA1QD;599/599; С Василием встречаемся впервые, а в 1980г он на срочной службе бывал и в Гарболово. Вполне возможно, мы мельком встречались.

Василий  работал с дачи, никуда не спешил, спокойно поговорили.

2) RA9XE; 579/559; C Владимиром не встречались с 2000 года...

Жутко мешали внешние  "QRM". Ветер поднялся сильнейший, за тетрадью пришлось бежать и ловить. Жаль, у меня нет сачка для ловли бабочек. На меня сыпались серёжки с ольхи (или берёзы), ветер свистел, деревья скрипели, ветки шумели... Приходилось переспрашивать, при уверенно-громком сигнале корреспондента. Впрочем, все коллеги были опытными и вполне меня поняли, когда я сообщил о внешних, мощнейших помехах.

3) RW3DY; 589/559; Николай.

4)RA4WA; 589/579; Аркадий. Прекрасно побеседовали!

5)RA3LAL; 599/599; Вот здесь рапорт 599 и всё. Я спросил имя. В ответ UR 599. Разумеется, QSO состоялось и Александр имеет право не вести длительную беседу...

6) EW4DX; 599/599; Рапорт и всё...

7) RW3NR; 589/559; Жуткие внешние помехи...

8) UA4QK; 579/559; Вадим. Прекрасно побеседовали.

9) UR3QM; 579/559; C Сергеем встретились впервые.

10)DL7VOG; 599/559; op: Gerd; Berlin; Тоже поговорили на смеси русского и немецкого. Разумеется,  беседовали  на самом скромном уровне.

QRP/p 17.05.2009.

Коллеги добрый вечер!

Непривычная жара: +10, и безветрие! Отлично.

С удовольствием совершил прогулку с ТПП "Приятель-6", отлично поработал в эфире.

Самые интересные связи:

1) RX3PR;  Сегодня сигнал Евгения был очень слабым: 549/579. Но, связь проведена полностью. Евгений большое спасибо!

2) UA9JFM/3; 599/579; C Виктором встретились дважды, в первый раз были сильнейшие замирания и "поговорить" не получилось. Формальное QSO, разумеется, получилось и в первый раз. Виктор- громадная благодарность!

3) OE5ARN/QRP; 559/559; Roland передал, что аж 36 лет работает только QRP.

Я работаю "... и QRP", поэтому мне осталось лишь: "Зато я сейчас работаю на трансивере прямого преобразования!". Правда, не  знаю, понял ли он DSB TRX...

4)RK1PWA; 579-599/559-579; Интересная связь. Андерма, Николай.

5) RL3ZM; 599/599; С Сергеем весьма долго "разговаривали". У них дождь и выйти на улицу условия не позволяют, он тоже любит спокойно поработать "/p".

6) ES2NO; 7)OH3GZ; 8) RX3DLN/3; 9) RZ3DCK; 10) LY2BNL ("чирикал" сигнал жутко. Если Виктор слышал, подтвердит.)

QRP/p 18.05.2009.

Коллеги добрый вечер!

20 минут передавал CQ на QRP частоте... никого!  О активности QRP станций у меня давно сложилось мнение, но сегодня уж совсем...

Я уже начал смотреть антенну, проверил выход передатчика, подключив лампочку накаливания- всё в норме.

-----------------------------------

Перешёл на 7017 и моментально ответили QRO станции, 4 рапорта мне 599QSB, один от UA9XW  579. Т.е. слышен был я весьма уверенно.

1)RK3DZD; 599/599QSB; op: Harry. Активно работает коллективка, я уже "/p" сработал с 8-10 операторами. Ребята- молодцы!

2) DJ3GS; 599/599QSB; Gerd, отличный оператор, дважды встречаемся, когда я работал "/p".

3) OK1DQP; 599/599QSB; Аналогично- отличный оператор, несколько раз встречались, я работал и QRO и QRP/p.

4) S51WO; 599/599QSB; Sam; Массу QSO уже провели и QRO и QRP/p.

5) UA9XW; 579/579; А вот с Виталием не встречались в эфире с 2000 года, причём в 2000 году провели SSB QSO, разумеется, QRO.

Все операторы охотно беседовали, самые приятные впечатления о проведённых QSO.

QRP/p  19.05.2009.

Коллеги добрый вечер!

На QRP частоте 7030, традиционно, ни одной QRP станции. Но, подошли 3 QRO станции, за что я им очень благодарен. Принимали меня весьма уверенно:

569- 599 QSB.

1) RZ9CJ; Отличная связь, не спеша, подробно обменялись информацией с Сергеем.

2) SP3DGV; op: Genek.

3) PA0HRM; Hans, второе QSO/QRP/p.

Все станции подошли на мой общий вызов.
------------------------------------------------------------------

21.05.2009. QRP/p.

Коллеги добрый вечер!

Только что вернулся с прогулки и работы QRP/p.

Наконец-то и QRP станции появились в эфире... Я уже считал, что QRP станции, всё-таки работающие в эфире нужно заносить в "Красную книгу".

=====

7.017 мгц, QRP/p, 3 ватта, диполь, "Приятель-6"

Две самых интересных связи:

1) SM0DXT/1/p;569/579QSB;  Вот эта связь двухсторонняя QRP/p. Chris работал на К1А, 4 ватта, антенна LW 25 метров.(Антенна, по моим критериям, не ахти..). Оператор великолепный, связь прошла великолепно!

2)RA9FCE/QRP; 599/599; Проверил по программе определения принадлежности к RU QRP клубу (полезная программка, опубликована на сайте), оказалось Андрей имеет  #44 в RU QRP.  2.5 ватта, In Vee.

Удалось, наконец-то, за столько-то месяцев работы в эфире, встретить станцию с мощностью менее 5 ватт. 599, как "с куста".

-------------------------------

3)SM4CUQ; 599/579QSB; op: Gote. 2-я связь QRP/p; 120 watts.
 4) HA3FZ; 599/559; Zoli; QRO; У них +33, у нас +14, на тот момент.

5) RA3SL; 599/559QSB; Сергей, 150вт, Loop; Коротковолновик, в полном смысле этого слова. Оператор великолепный!

6) RL3DA/QRP; 599/599; Игорь, Видное (где я очень давно бывал), 5 ватт, диполь. Великолепно "поговорили". Я рассказал Игорю, что нахожусь на прогулке, а вообще-то QTH деревня Гарболово - KP-50FI/ LO-23.

7)RV3UF; 599/599-559; C Евгением 2 QSO/QRP/p. Оператор великолепный. Поговорили.

-------------------------------------

23.05.2009. QRP/p.

Коллеги!

С успехом, исключительно благодаря QRO(хотя я сам, QRO работаю буквально ежедневно,QRP эпизодически.), поработал QRP/p на ТПП.

На QRP частоте, разумеется, никого, или как говорил М.Жванецкий: "Естественно никого!".

Перешёл на 7017 и связи "пошли"

Начну с самой интересной связи:

1)UA3TBY;599/559QSB; Виктор. Он передал, что регулярно посещает сайт RU QRP и, с интересом, читает.

Отличный сайт создан уважаемым Алексеем RK4FB. Не спеша, "поговорили". Отличное QSO.

2) UA3DCE; 599/579; Дубна; Николай.

3) RZ3AUG; 599/599; Юрий, Москва. Вполне прилично владеет телеграфом, хотя передал извинения и сказал, что только учится. Разумеется, я ему передал, что всё в порядке и переживать нечего!

4) RU3DSJ; 599/559; Сергей, MO-76;  Уже встречались QRP/p в 2008 году, кажется, тоже я тогда работал на ТПП.

5) RX3AFT/3; 599/589; Жиздра KG-12, Владимир;  Вот с Владимиром точно встречались и в 2008 году, я работал тогда QRP/p на ТПП.

С 2-мя QRO станциями я уже дважды встречаюсь QRP/p, работая на трансиверах прямого преобразования, в 2008 году и текущем, 2009. Похвально- активно работают коллеги в эфире!

QRP/p 27.05.2009.

Коллеги!

Кратковременно поработал в эфире QRP/p.

Времени было мало, основную часть времени израсходовал на CQ на QRP частоте.

Всё- же вымучил, почти QRP QSO:

1) OK1JKR; 569/579; nr. Praha; Zdenek;  10 watts.

Ещё на частоте DL3NPC( 100 watts, GP, WX:  +20) работал с PI9ADL(похоже QRP)...

Я перешёл на 7.018 простучал общий вызов, быстро провёл QSO с QRO Stn, на этом лимит времени иссяк.

2) SM5CBV; 599/579; Nacka; op: Bruno; IC7400; 100 watts; G5RV;

---------------------------------------

На 27.05.2009 на «Приятеле-6» проведено 123 QSO/QRP/p

------------------------------------

>Посему, жалобы на нашу же малоактивность выглядят как жалобы на самого себя. RV3GM.

Лично я и не думал жаловаться, я констатирую. Да и все, кто из одноклубников  отмечал низкую активность QRP станций в эфире работают активнейшим образом! Нам- то чего жаловаться?  Мы в эфире работаем. Где эти 25000 (или больше?) QRP любителей G-QRP клуба? C GM3OXX я провёл QSO/QRP/p на 3-х диапазонах и ещё штук 5 позывных этого клуба встречались, не запомнились. И это всё...

На фоне этого клуба, наш клуб просто звезда первой величины!

Александр UA9LAK/UN7, Вы в эфире работаете постоянно, вы- коротковолновик! Кто Вас упрекнёт?

----------------------

Да я никогда никакой тайны не делаю из времени, когда собираюсь работать QRP/p. Просто не всегда можно точно указать время.

Сегодня меня капитально "достал" ветер: только отвернёшься и... тетрадь улетела. Камнем придавишь, так записывать же надо. Сегодня хотя не сыпались серёжки с деревьев, шум капитальный, наушники прижимаешь руками, тетрадь улетает. Романтики, сколько угодно и сверх того.

Разумеется, ранее коротковолновик обязан был работать в эфире. И правильно! Зачем иначе получать позывной? Я так же и считаю, раз вступил в RU QRP клуб, значит должен принимать участие в клубных мероприятиях.

QRP/p 28.05.2009.

Коллеги здравствуйте!

Спонтанно получилось "выбежать" поработать QRP/p. Ветрище-е-е на высотке, тетрадь уносило регулярно, шум деревьев и ветра.  В общем, романтика.

Уже не говорю, что на QRP частоте никого и ни на какие CQ никто не отвечает.

Это уже норма.

Благо, наконец, в форуме честно объявлено, что активность QRP Stn низкая, что  G-QRP клуб нам не образец, что наш клуб не только не хуже, а лучше многих клубов.

Авторитет клуба определяется, прежде всего, как идёт работа внутри клуба.

И, прежде всего, этим и нужно заниматься- внутриклубной работой. Наши внутренние тесты уже стали международными. Слава уважаемому Валерию RW3AI!

Замечательная встреча:

1) UA3LIA; 599/599; Михаил, SM-11.

Более 30 минут переговаривались. Мы, лично, встречались на слёте в Угре. Кто на слёте был, вспомнит дружную тройку коротковолновиков из Смоленска, плюс Вячеслав UA3LMR, плюс рядом ребята смоленские развернули радиостанцию.

Отличные ребята!  Охотно помогали проверять в работе ТПП.

Посокрушались, что слёт более на Угре не проводится, кое-что о общих знакомых и т.д. (На нашем слёте тоже все улыбались, были приветливы, дружелюбны! Никакого проявления грубости и, тем более, хамства не было.)

2)UA1AIK/1; 599/579QSB; Анатолий в Боровичах. Тоже поговорили, это земляк, его интересует прохождение на Питер с Новгородской области, погода, что 3 ватта позволяют провести QSO, хотя и с QSB и т.д. Словом никто не старался "кинуть" RST и, быстренько- быстренько: CQ CQ  CQ.

Тоже довольно длительное QSO.

2 QSO, но замечательные! Для этого и предназначен ТПП, работа "для души". Не "гнать лошадей", а просто работать в эфире.

QRP/p

Коллеги добрый день!

Начинаю с благодарности "мировому QRP движению"! Представьте: сильнейший дождь... а я дома, под дождь не попал. Если- бы на 7030 кто-то из "мирового

QRP движения" отозвался- бы, я бы на приближающуюся тёмно-синюю тучу и не глянул, был- бы сейчас мокрый до нитки. Не подвело "движение"!

Успел провести 2 QSO, причём интересные.

1) UA4NU; 339/449.    Евгения я, вначале, слышал 229, никак не мог понять- это кто-то вдалеке работает, или это относится ко мне. Но, Евгений -Коротковолновик (с большой буквы!), упорства ему не занимать. Работал Евгений 1(одним) ваттом, сигнал немного вырос, и всё прошло отлично.

> буду  работать на аппарате "Дрозд-03" UA4NU.

Вообще замечательно! Хорошо- бы коротко, что это за аппарат?

2) SP2CA; 599/569; op: Andy. С Andy мы встречаемся неоднократно, FT1000, 100 watts, dipole.  Тоже - коротковолновик. Поговорили.

Далее, когда на мой вызов на 7030, QRO станции не подошли, QRP не было никого, я обратил внимание, что грозовые  разряды существенно усилились... и посмотрел на небо. Такая много- обещающая туча... Быстренько- быстренько свернул радиостанцию и ускоренно домой. Успел до дождя

-----------------------------------------------------------------

14.07.2009  QRP/p.

Добрый день коллеги!

У всех жара, народ жалуется на жару... У нас вчера большую часть дня дождь, сегодня тучи сплошь. Но, к обеду тучи разошлись, стало появляться солнце.

В обед я полчасика поработал QRP/p на ТПП "Приятель-6", попутно с выполнением сложной и ответственной задачи, требующей максимум сосредоточенности и усилий - нарвать зелени для салата.

Без особых ожиданий, на QRP частоту и не заглядывал, там традиционно никого.

На 7018 начал передавать CQ...

1) SM5BOH; 559/569; op: Chris.

Ветром унесло тетрадь, я полез за ней в кусты- вылез с мокрыми джинсами, деревья мокрые ещё.

На CQ слышу слабенький сигнал, но засомневался, может просто вдалеке кто-то проводит QSO. Оказалось Игорь RA3PNC/qrp, это уже отлично!

2) RА3PNC/QRP; 439/559; nr.Тула.

Следующая связь с Олегом:

3) RV3GM/p; 339-449/599;   Вот так! Мне 599, хотя может это Олег по доброте.

У Олега WDB 5 ватт, LW, находится он в саду на даче. Сигнал этого уникального трансивера прекрасного качества- разбирается великолепно, хотя уровень был очень маленьким.

Тоже вначале я никак не мог достоверно принять позывной, показалось UA3MM/p.. затем сигнал "подрос" и мы прекрасно "поговорили". В конце сигнал ушёл в guhor, что уже никакого значения не имело.

Вся микро- экспедиция заняла чуть более часа, 30 минут работа в эфире,

остальное- выдвижение туда и обратно и несколько минут "щипание зелени".

Антенна в рабочем положении, я её уже не опускаю.

Друзья, спасибо! Замечательно прошёл выход в леса-поля!

16.07.2009 QRP/p.

Коллеги добрый день!

Летний день! +25 и солнце. У нас за всё календарное лето и 10 дней не было солнечных, летних. В Воронеже, как сказал ветеран Фёдор U3OA, +35 в тени, а мы несказанно рады просто солнечному дню.

Я немного поработал QRP/p на ТПП.

7 мгц, диполь, 3 ватта.

1)SP9SVG; 599/579.

2)DL1MDU; 599/559.

3) SM2BXT; 599/579.

4) UA3XAB; 599/599;  C Юрием "поболтали" немного. Оператор классный, передаёт чётко, не пытается "лить" знаки как помои из ведра, работает быстро, но чётко. Одно удовольствие общаться с таким оператором. Аналогично чётко работает U3OA и EW8EC. Зарубежные коллеги тоже чётко работают. С поляками, как правило, тоже немного расширенное QSO получается. Большинство поляков по-русски вполне прилично разговаривают. Со шведами просто естественно получается расширенное QSO, понятно- соседи... Интерес вызывает, конечно, работа на DSB трансивере. Так, кажется, его принято называть.

Все операторы давали мне рапорта "/QSB", всё-таки 3 ватта, это не много.

5) SM3RXC; 599/539.

6) U3OA;599/599; C ветераном встречаемся неоднократно и QRO и QRP/p.

7) EW8EC; 599/569-599. Владимир работает на уникальном, редком аппарате:

UW3DI-II. У остальных  обычные, широко распространённые "IC" и  "FT".

В настоящее время, интерес вызывает уникальный трансивер WDB, на котором работает Олег RV3GM.

11.08.2009 QRP/p.

Коллеги добрый вечер!

Нужно мне было в весьма короткое время сходить по делам. Не мог выделить для QRP/p более 15 минут. Послушал 7 мгц, станций в CW участке, на тот момент было немного, ни одной... Надеюсь, никто не будет оспаривать, что "ни одной" это немного.

Но, тем не менее, прихватил с собой ТПП "Приятель-6". В эфире кристально тихо, только грозовые разряды... Без всякой надежды простучал общий вызов. Без привычного согласующего устройства. Просто на "голый" ТПП.

Однако, к великому удивлению, мне отвечает Олег, RV3GM/p/QRP: 449-569-339/ 559-569-449...  Олег на даче, LW, 3 wt. У меня менее 1 ватта, лампочка карманного фонаря, которую я подключал, горит не полным  накалом, аккумулятор, маленький, 1.2 а/ч  полу- разряжен, я его редко использую... Заявленные мной в эфире 3 ватта, реально уменьшились до 0.5-0.8 ватта.

Антенна, правда, настоящая- полноразмерный диполь, запитанный коаксиальным кабелем. Олега я принимал устойчиво, сигнал возрастал, в завершающей части QSO сигнал стал монотонно замирать. Связь проведена полностью и уверенно.

Неожиданно замечательно всё получилось...

Юрия  EW6BN, пока не слышал...

13.08.2009.   QRP/p.

Коллеги добрый вечер!

Свободный вечер я использовал для работы QRP/p на ТПП "Приятель-6".

Погодка у нас прохладная. Днём такая тёмно синяя туча с запада надвигалась, ожидался сильнейший ливень. Однако обошлось обычным дождём, к сожалению  дождь уже холодный.

3 ватта,7 мгц, ТПП "Приятель-6", согласующее устройство (по схеме П-контура), диполь, полноразмерный, с питанием по коаксиальному кабелю. Земля под антенной (да и везде) мокрая.

Принимали мой сигнал сегодня абсолютно уверенно. Все станции QRO.

1)UA3XAB; 579/599. (Я принимал Юрия слабее, чем он меня.)

2)RA4AAJ; 579/559;

3)RU3OT; 599/589;
4) YU1YJ; 599/579.

5) DL2SWN/P; 579/559.

6) UR7QC; 599/599.

7) RN1ON; 599/599.

8) RA6EE; 599/579.

Буквально со всеми операторами провели расширенные QSO. Поговорили, спокойно, не торопясь. Все операторы высокой квалификации, прекрасно прошёл выход в леса-поля.

21.08.2009 QRP/p

Коллеги добрый вечер!

Летний день, в этот сезон у нас летние дни считаются поштучно. +17 и солнце, просто грех не выйти на природу, все высыпали, народ весь на улице.

А в Туле, как сказал Валерий UA3PM - пасмурно и +14. Ну, я полагаю завтра всё c нашей погодой "станет на свои места".

---------------------

Итак, ТПП "Приятель-6", 7.018 мгц, 3 ватта, диполь (Диполь классический, стандартный, полноразмерный, питается коаксиальным кабелем.)

Нет, на 7.030 я, разумеется, тоже постучал CQ, но уже давно я и близко не рассчитываю обнаружить там активность.

Да и я, что я никогда и не скрывал, из тех, кого уважаемый Олег Викторович  очень деликатно и почётно называет- "эти QRO- ишники", посему никаких переживаний по поводу тишины на QRP частоте у меня нет. Членство в клубе обязывает, это я понимаю, посему я и поработал на 7.030.  Нет- так нет, их дело...

1) RD3AC; 599/589. Москва, Вячеслав.(Земляк! Долго переговаривались... Он эти места прекрасно знает.)

2) RK3AWB/QRP; 579QSB/589QSB; Москва, Александр.

3) U3FP; 599/599; Москва, Геннадий. С ветераном QRP/p встречаюсь 2-й раз.

4)  RN3AUS; 589/589; nr. Москва, Александр. QRO/8 wt/ QRP/ 1W7. Практически одинаково громко, но QSB, при QRP есть, а при QRO нет. Отлично поговорили.

5) RX3WN; 589/559; Щигры, Михаил.

6) RV9SA; 599/579QSB; Оренбург, Владимир.

7) US5WDT/A; 579/559; Alex, Ивано-Франковск.

8) UA3PM;nr.Тула, Валерий.  Тоже отлично побеседовали.

Масса положительных эмоций- солнышко, ни одного комара, не любят они жару (жара по их критериям, конечно), ящерка охотилась за мухами, привыкла ко мне и мы с ней мирно существовали в одном квадратном метре, мухи охотились за мной, я им в морду... красота. Ещё десяток бы солнечных дней...

22.08.2009. QRP/p.

Коллеги добрый день!

Пожалуй, сегодня один из самых лучших летних дней, солнце весь день.

Я в эфире передавал +17, к моему удивлению, температура оказалась +15...

А на солнце замечательно! Народ на улице, на огородах масса людей. Сезон заканчивается и, по большому счёту, на огородах особо работ нет... Найти работу на огороде- нечего делать, но реально необходимой попросту уже и нет.

Осень через 9 дней.

Радиостанцию развернул, сижу в одних плавках, красота. Ни комаров, ни оводов, ни слепней. Только мухи, но они существенно меньше досаждают, чем комары, слепни оводы.

---------------------------------------------------------------

ТПП "Приятель-6", 7018, 3 ватта, диполь (подчёркиваю, что диполь полноразмерный с питанием по коаксиальному кабелю.)

Сразу же провёл 2 очень интересных и значимых QSO:

1) RX3PR/p; 579/599; Я посмотрел, первый раз встретились в эфире с Евгением в 2003 году, отмечено, что у Евгения мощность трансивера 2 ватта.

После этого мы встречались уже десятки раз, в том числе и 2*QRP/p, как например, сегодня.  Сигналы возросли до 599, мне Евгений в конце дал 599+, как QRO.

2) UA3PNC/QRP;3 ватта.  Увы, к этому моменту сигнал мой стал только 559. Игоря я принимал громче:569. Оказалось в Туле погода более осенняя, чем у нас. Я повернулся к Солнцу, что бы прогреть побольше площади тела! У нас это не надолго, дожди надолго.

=======================

3) UA3DUV; 599/579->"0". Закономерно... 3 -мя ваттами греметь можно лишь при благоприятном прохождении. Евгений отмечал, что слышит меня, как QRO, а Валерий уже отметил, что мой сигнал временами просто пропадает.

4) UA3DNR; 599/579.

5) LY1BX; 599/599;  10 watts. Почти QRP.

6) LY2BNL;599/599.

7) UR8IB; 599/569.

8) UA3DCE; 589/579.

9) EW2ER; 599/589 QSB.

10) OM3LL; 559/449 QSB.

11) OH8US; 599/599.

Знакомая ящерка опять была рядом, но прибежала ещё одна, они поударяли друг друга хвостами, подрались и обе куда-то убежали в разных направлениях.

Просто замечательно прошло "Микро русское поле".

23.10.2009 UA1CEG/p «Приятель-6»

Коллеги!

Отлично прошёл выход в леса-поля немного поработать QRP/p. Собственно, у нас весьма тепло: +3, если бы не было мокро, и была не очень высокая влажность, было бы просто великолепно.

7 мгц, ТПП, 3 ватта, диполь.

На  7030 частота в 17 МСК ,была занята UN7PL, работающим в тесте. Но,через некоторое время, он освободил частоту.

Удалось провести QSO c RX3PR/QRP и UA1OKO/QRP.  Обе связи прошли великолепно: 599/599.

Ещё отличные  связи:

1) RU3FB;  599/559.

2) RA1QEA; 599/599.

3) UA3UJL; 599/599.

4) RN4NAA; 599/579.

Все связи были весьма развёрнутыми, со всеми "поговорили". Прохождение было отличным. Например, Аркадий RN4NAA отметил отличную стабильность аппарата. Разумеется, я уточнил, что стабилизация частоты кварцевая, на что Аркадий сказал: " Всё-равно, стабильность отличная".

RA1QEA: 400 watts, Vertical 14 m.

RU3FB 50 watts и LW 8 (восемь...) метров. Недурный тюнер у Алексея.

Словом было приятно работать в эфире с квалифицированными операторами!

Я бы ещё поработал, но появился туман и стал моросить мелкий дождь. Неуютно.

Отлично прошёл выход в леса-поля!

===========================================

PS. Команда в составе rx3pr,rn4naa,ua1oko,ua4nu присутствовала на 7030,но к сожалению Юрия не слышали.   UA4NU.

Евгений.... вот тут вы не правы, ровно на 75%!

18.11.2009.

Коллеги!

Отлично прошла радио-прогулка.

Сама по себе пешая часть не очень- мокрый снег на земле пополам с водой, туман, влажность. Но, радио весьма прилично.

ТПП "Приятель-6"  3 ватта, диполь QRP/p

Из 6 QSO  4 штуки с QRP станциями. Я бы ещё поработал, но частоту глухо забила масса станций. Кого они там вызывали я не узнал, частота кварцованная. А передавали все просто свои позывные, причём с различными частотами, в полосе...

Итак:

1)RX3ALL/QPP;  599/599-339.

2) PA0HRM/QRP; 559/559.

3)RW4NX/QRP; 569/559.

4) UR3VZ/QRP; 569/599

5) RA3DAG; 599/599.

6) RN3DAO; 599/599; Валерий, как он передал, вчера купил FT-450, разбираюсь с кнопками...

Далее, мои CQ в забитой полосе частот никто, что вполне понятно, не услышал.

Но, впечатлений положительных уже вполне достаточно, я свернул радио и пошёл домой. Живенько было на частоте!

На 18.11.2009 179 QSO/QRP/p на ТПП <Приятель- 6>

73! С уважением, UA1CEG, Александров Юрий, деревня Гарболово, Всеволожского района, Ленинградской области. LO-23,KP50FI.
  Сайт: UA1CEG.narod.ru

Эпилог от RV3GM.

Пользуясь любезно предоставленной мне Юрием возможностью прокомментировать его рассказ, не могу не восхититься его упорством в проведении полевых испытаний самоделок прямого преобразования. Если мне память не изменяет, то за те неполные 5 лет нашего знакомства Юрием изготовлено почти два десятка самодельных QRP и QRPp минитрансиверов. Это и супергетеродины, и прямого преобразования. Несколько сотен QRP/p QSO проведено Юрием на самоделках в условиях полной автономности в самых разных погодных условиях: от крепчайшего мороза, до невыносимой жары. Юрий на практике доказал, что даже обладая самыми заурядными конструкторскими способностями, не составит большого труда изготовить несложный трансивер прямого преобразования. Что даже с QRPp ТПП и простыми антеннами типа диполь или дельта в полевых условиях можно проводить связи, в том числе и 2-way QRP QSO. Хочу обратиться к любителям QRP, подключиться к инициативе Юрия. Давайте, наконец, докажем на практике, что проведение 2-way QRP связи, когда оба корреспондента работают в полевых условиях на трансиверах прямого преобразования, возможно! Кстати, такая связь может стать первой в России. Во всяком случае, Клуб RU-QRP не располагает информацией о подобных связях в России или странах бывшего СССР.

72! Олег В. Бородин RV3GM